MS SYS CLEAN ACID

МС Сис Клин Асид

| Описание: | Уникальное сочетание органических кислот для мойки доильного оборудования систем жидкого кормления, циркуляционных систем, стерилизаторов и моечных установок для решетчатых ящиков. Основан на фосфорной кислоте, азотной кислоте и серной кислоте, что позволяет эффективно удалять кальциево-магниевый налет, известковые отложения, молочный камень, отложения железа и аналогичные неорганические загрязнения. |
| --- | --- |
| Профиль продукта: | Фосфорная кислота (5-10%) для очистки органических (жир/белок), а также неорганических (известняк) загрязнений. Обладает превосходными свойствами для мойки оборудования, которое соприкасается с холодным молоком Азотная кислота (10-20%) специально для удаления минеральных отложений Серная кислота (10-20%) для идеального удаления отложений |
| Характеристика: | Взаимодействие 3-х кислот обеспечивает эффективное удаление неорганических веществ и качественную очистку Благодаря сбалансированной формуле продукта: Удаляются отложения железа Удаляется молочный камень Идеально удаляется жир и белок Не происходит коррозии материалов при высоких температурах Достигается высокая эффективность при низких концентрациях Не наносится вреда окружающей среде Применяется для очистки доильных систем (в т.ч. роботов при высоких температурах), систем кормления молоком (телят), систем кормления поросят, для мойки автоклавов, пастеризаторов, решетчатых ящиков, а также для очистки поверхностей (пола). Не образует пены и подавляет пенообразование, что позволяет применять средство в циркуляционных системах и моечных установках для решетчатых ящиков. Соответствует всем требованиям ЕС, которые относятся к способности средства разлагаться биологическим путем и защите окружающей среды. |
| Применение: | Молокопроводы доильного оборудования: Ополоснуть чистой водой. Очистить раствором 0,5% «МС Сис Клин Асид» в течение 10 – 15 минут при минимальной начальной температуре 60°C. Конечная температура раствора > 40°C. Тщательно смыть водой питьевого качества. Необходимо периодически использовать препарат «МС Сис Клин Асид» в сочетании с препаратом «МС Сис Клин Алк» (например: утром – щелочное средство/вечером – кислотное средство). Периодичность мойки кислотным средством может варьироваться от одного раза в день до одного раза в неделю, в зависимости от жесткости воды и/или её состава. Моечная установка для решетчатых ящиков: Удаление отложений: Очистить поверхность с помощью «МС Сис Клин Асид», концентрация 5%. Предпочтительно, чтобы температура раствора была выше 40°C. Промыть водой питьевого качества циркуляционные системы (пастеризаторы, кормовые молочные линии (для телят) и кормушки для поросят). Циркуляционные системы (пастеризаторы, системы кормления молоком (для телят) и/или системы кормления для поросят): Промыть водой. Очистить поверхность с помощью «МС Сис Клин Асид», минимальная концентрация 0,5%, предпочтительно, чтобы температура раствора была выше 40°C (пастеризатор 70oC). Продолжительность циркуляции 10 - 20 минут. В некоторых случаях предпочтительно сначала использовать щелочную мойку, например с помощью средства «МС Сис Клин Алк» либо «MS Wetfeed Cleaner». Промыть водой питьевого качества |
| Техническая характеристика: | Прозрачная жидкость без запаха. pH 100% =1-1,5 (следовать инструкции по безопасности). Не образует пены. Удельный вес 1,2 г/см3. |
| Срок хранения: | 2 года. |